1. pielikums

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

PROJEKTĒŠANAS UZDEVUMS

Derīgo izrakteņu ieguves projekta izstrādei smilts-grants un smilts atradnē „Mucenieki-LVM”

| 1. Objekta nosaukums | smilts-grants un smilts atradne „Mucenieki-LVM” |
| --- | --- |
| 2. Objekta atrašanās vieta | Aizputes novads, Kazdangas pagasts, nekustamais īpašums “Bojas”, zemes vienības kadastra apzīmējums 6468 008 0119. |
| 3. Pasūtītājs | AS “Latvijas valsts meži”, reģ. Nr. 40003466281, Vaiņodes iela 1, Rīga, LV–1004 |
| 4. Uzņēmējs | SIA “Vides un Ģeoloģijas Serviss” Reģistrācijas Nr. 42103062810 |
| 5. Projekta izstrādes nosacījumi un papildus nosacījumi: | 5.1. Projekta izstrādi veikt atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” prasībām; 5.2. Plānotā derīgo izrakteņu ieguves platība – 12.947 ha; 5.3. Plānotais derīgo izrakteņu ieguves dziļums – līdz ģeoloģiskās izpētes pārskatā norādītajai aprēķināto un akceptēto krājumu apakšējai robežai, t.sk. arī zem gruntsūdens līmeņa; 5.4. Ievērot iestāžu izsniegto tehnisko noteikumu un citu saistošo spēkā esošo normatīvo aktu prasības; 5.5. Veikt teritorijas apsekošanu dabā un noteikt augu zemes un citas segkārtas biezumu un apjomu, ko nepieciešams noņemt, lai veiktu izrakteņu atsegšanu; 5.6. Projekta izstrādei izmantot smilts un smilts-grants atradnes „Mucenieki-LVM” ģeoloģiskās papildizpētes pārskata materiālus (ģeoloģiskās papildizpētes veicēji SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, 2016.gads); 5.7. Izgatavojot ģeoloģisko griezumu shēmas, ievērot horizontālo mērogu 1:1000 un vertikālo mērogu 1:100; 5.8. Paredzēt ieguves laukuma atmežošanu (augošu koku ciršanu) pa 4 (četriem) sektoriem, projektā norādot precīzas atmežojamo teritoriju platības (saskaņot ar pasūtītāja pārstāvi) , robežas un robežpunktu koordinātas; 5.9. Projektā norādīt atradnes; licences laukuma; izstrādes un rekultivācijas laukuma robežas; 5.10. Projektā norādīt ekspluatācijas zudumus un rūpnieciski iegūstamos derīgo izrakteņu krājumus; 5.11. Paredzēt ieguves laukuma atsegšanu pa 4 (četriem) sektoriem, norādot atsevišķi katram sektoram atsegšanas darbu apjomus un no atsegtā sektora iegūstamo izrakteņu apjomus pa to veidiem; 5.12. Projektā norādīt derīgo izrakteņu ieguves paņēmienus, tai skaitā tehnoloģiskās shēmas, norādot izmantojamo tehniku un iekārtu veidus; 5.13. Paredzēt ražošanas procesu, norādot drupināšanas-šķirošanas un mazgāšanas iekārtu izvietojuma shēmu; 5.14. Projektā norādīt kāples un izstrādes nogāzes, nepieciešamās atkāpes, nogāžu slīpumus, augstuma atzīmes un citus raksturīgos parametrus; 5.15. Norādīt nepieciešamo nobrauktuvju un pievedceļu uz ieguves laukumu novietojumu. Nobrauktuvju un pievedceļu izbūve tiks risināta atsevišķa projekta ietvaros; 5.16. Paredzēt pasākumu kompleksu (piem. informējošu un/vai norobežojošu tehnisko līdzekļu uzstādīšana u.c.), kas samazinātu iespēju nejauši iekļūt nepiederošām personām ieguves laukuma teritorijā; 5.17. Projektā norādīt rekultivācijas veidu; 5.18. Paredzēt ieguves laukuma izstrādāto daļu rekultivācijas darbu veikšanu paralēli ieguves darbiem citās atradnes daļās; 5.19.Projektā iekļaut vides un darba aizsardzības prasības; 5.20. Projektam pievienot darbu daudzumu sarakstu (tāmi), kurā darbu apjomi ir arī izdalīti atsevišķi pa sektoriem; 5.21. Projekta tehniskos risinājumus projektēšanas gaitā saskaņot ar pasūtītāja pārstāvi. |
| 6. Materiāli, kurus pasūtītājs nodod uzņēmējam (materiāli tiek nodoti papīra dokumentu formātā vai pdf. failos): | 6.1. Zemes īpašuma tiesību apliecinošu dokumentu kopijas (Zemesgrāmata un zemes vienības plāns); 6.2. Pašvaldības izziņa par atbilstību teritorijas plānojumam; 6.3. Aizputes novada pašvaldības 08.08.2017. izsniegtā bieži sastopamo derīgo izrakteņu ieguves atļauja Nr. 2.1.12/ATLI-59; 6.4. Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās vides pārvaldes izsniegtie tehniskie noteikumi Nr. LI17TN0113; 6.5.Pārskats par atradnes “Mucenieki – LVM” Aizputes novada Kazdangas pagastā ģeoloģisko papildizpēti ar smilts un smilts – grants krājumu pārrēķinu (darbu veicējs SIA “Vides Konsultāciju Birojs”, 2016.gada jūnijā), t.sk.: 6.5.1.Topogrāfiskais plāns M 1:1000; 6.6.Topogrāfiskais plāns M 1:500, uzmērīšana un plāna korektūra veikta 2017.gada 10.oktobrī; 6.7. Smilts-grants un smilts atradnes "Mucenieki-LVM" izvietojuma plāns M 1:10 000, M 1:100 000; 6.8. Derīgo izrakteņu atradnes pases kopija; 6.9. Derīgo izrakteņu ieguves limita kopija. |
| 7. Projekta saskaņošana | 7.1. Pirms projekta saskaņošanas, projektu iesniegt izskatīšanai pasūtītāja pārstāvim, ne vēlāk kā četras nedēļas pirms darbu izpildes termiņa beigām; 7.2. Derīgo izrakteņu ieguves projektu saskaņot atbilstoši Ministru kabineta noteikumos Nr.570 „Derīgo izrakteņu ieguves kārtība” noteiktajām prasībām, t.sk.: 7.2.1. ar pašvaldību rakstiski saskaņot rekultivācijas veidu; 7.2.2. saskaņot ar Valsts vides dienestu; 7.2.3. ar citām iestādēm, ja nepieciešams. |
| 8. Darba nodevumi | 8.1.Derīgo izrakteņu ieguves projekta oriģinālās izdrukas 3 eksemplāri ar visiem nepieciešamajiem saskaņojumiem; 8.2. Derīgo izrakteņu ieguves projekts digitālā formā datu nesējā, ar visiem pielikumiem, t.sk. grafiskajiem pielikumiem (grafiskie dati .*pdf, .*dgn un .*dwg formātā, teksta dati .*pdf un .*doc formātā). |