Instrukcija paškontroles akta aizpildīšanai meža stādīšanā

Paškontroles aktu meža stādīšanā sastāda vienā eksemplārā un paraksta persona, kura veikusi pārbaudi. Pildot paškontroles aktu elektroniskajā versijā, visus aprēķinus veic slēptie algoritmi, pildot paškontroles aktu ar roku aizpildāmā versijā, visi aprēķini jāveic pašam. Paškontroles aktu iesniedz LVM darbiniekam. Paškontroles aktā tiek uzrādīta faktiskā situācija dabā.

| Informācija, kas nepieciešama 1; 2 un 3 punkta aizpildīšanai, norādīta izsniegtajā darba uzdevumā. 1. Vietas apraksts: norādīt konkrēto saimnieciskās darbības atrašanās vietu (1.1.-1.5.) 2. Darba apraksts: 2.1.norādīt darba apjomu hektāros. Parauglaukumu skaitu mērījumiem izvēlās atbilstoši platībai (skat. 1. tabulu). Parauglaukumi mērījumu iegūšanai izvietojami vienmērīgi visā nogabala platība ar tādu aprēķinu, lai tajos iegūtie mērījumi atspoguļotu reālo situāciju dabā ; 1.tabula Parauglaukumu skaits platībā Platība, ha Minimālais parauglaukumu skaits atkarībā no platības, gab. < 1,0 4 1,1-2,0 6 2,1-3,0 8 ≥3,1 10 2.2.norādīt darba uzdevumā norādīto koku skaitu, tūkstoš gab.; 2.3.norādīt līgumpartneri, kurš veica stādīšanas darbu. 3.Produkts: 3.1.norādīt koku sugu atzīmējot ar X. Šūnā CITA ierakstīt sugu; 3.2.norādīt meža reproduktīvā materiāla veidu atzīmējot ar X; 3.3. norādīt meža reproduktīvā materiāla izcelsmi – sertifikāta un pavadzīmes numuru. 4.Kvalitātes mērījumi: 4.1.norādīt parauglaukuma numuru atbilstoši to skaitam; 4.2.norādīt iestādīto koku skaitu sadalījumā pēc atbilstības stādīšanas vietai, norādīt arī kopējo koku skaitu. Atbilstoša stādīšanas vieta ir atkarīga no augsnes sagatavošanas veida un augšanas apstākļu tipa (skatīt Stādīšanas, sēšanas un papildināšanas instrukcija); 4.3.norādīt iestādīto koku skaitu sadalījumā pēc atbilstības stādīšanas dziļumam, norādīt arī kopējo koku skaitu. Atbilstošs stādīšanas dziļums ir atkarīgs no meža reproduktīvā materiāla veida (skatīt Stādīšanas, sēšanas un papildināšanas instrukcija); 4.4.norādīt iestādīto koku skaitu sadalījumā pēc atbilstības iestādīto stādu taisnuma prasībām, norādīt arī kopējo koku skaitu (skatīt Stādīšanas, sēšanas un papildināšanas instrukcija); 4.6.norādīt parauglaukumos kopējo uzskaitīto koku skaitu. 4.7.norādīt parauglaukumu skaitu gabalos; 4.8.reizinājuma koeficients „400”, kurš atbilst parauglaukuma rādiusam – 2.82 m; |  | 4.9.vidējais koku skaits gab./ha. Aprēķina pēc sekojošas formulas: kopējais parauglaukumos esošais koku skaits / parauglaukumu skaitu * 400; 4.10.darba vērtējums %; 4.10.1.stādīšanas vietas izvēles novērtējums izteikts procentos. Aprēķina pēc sekojošas formulas: Atbilstošs koku skaits / Kopējo koku skaitu * 100; 4.10.2.stādīšanas dziļuma novērtējums izteikts procentos. Aprēķina pēc sekojošas formulas: Atbilstošs koku skaits / Kopējo koku skaitu * 100; 4.10.3.piemīdīšanas novērtējums izteikts procentos. Aprēķina pēc sekojošas formulas: Atbilstošs koku skaits / Kopējo koku skaitu * 100; 4.10.4.iestādīto stādu taisnuma novērtējums izteikts procentos. Aprēķina pēc sekojošas formulas: Atbilstošs koku skaits / Kopējo koku skaitu * 100; 4.10.5.iestādīto koku skaita novērtējums izteikts procentos. Aprēķina pēc sekojošas formulas: (Iestādīto koku skaits (4.9) / (Darba uzdevumā norādīto koku skaitu (2.2) / Apjoms (2.1))* 100. 5.Kvalitātes vērtējums: 5.1.atzīmē, ja darba vērtējums visās pozīcijās (4.10.1; 4.10.2; 4.10.3 un 4.10.4) ir lielāks vai vienāds ar 90 un darba vērtējums pozīcijā 4.10.5 ir no 97 līdz 105 vai vienāds ar šiem skaitļiem; 5.2.atzīmē, ja darba vērtējums kaut vienā no pozīcijām (4.10.1; 4.10.2; 4.10.3 un 4.10.4) ir mazāks par 90 un darba vērtējums pozīcijā 4.10.5 ir mazāks par 97 vai lielāks par 105, bet ir objektīvi iemesli neatbilstībai kvalitātes prasībām. Piezīmju laukā obligāti minēt neatbilstības iemeslu; 5.3.atzīmē, ja darba vērtējums kaut vienā no pozīcijām (4.10.1; 4.10.2; 4.10.3 un 4.10.4) ir mazāks par 90 un darba vērtējums pozīcijā 4.10.5 ir mazāks par 97 vai lielāks par 105. Piezīmju laukā obligāti minēt neatbilstības iemeslu. 6. Piezīmes/nepieciešamās darbības: Atzīmēt papildus informāciju, kura paskaidro pārbaudes rezultātus vai lēmumus par turpmāko rīcību. 7. Pārbaudes veicējs: 7.1.norādīt Vārdu un Uzvārdu; 7.2.ja iesniedz rakstveida, tad jāparakstās, ja iesūta elektroniski, tad jāieraksta – iesniegts elektroniski; 7.3.norādīt veiktās pārbaudes datumu; 7.4.norādīt datu ievācēja tālruņa numuru. 8. Nogabalā reāli izstādītais stādu skaits, tūkst. gab.: Norādīt, cik lielu stādu skaitu tūkstoš gabalos reāli izstādīja katrā nogabalā. Ja izcirtums sastāv no vairākiem nogabaliem, tad attiecīgi izstādīto apjomu sadala proporcionāli katra nogabala platībai ievērtējot faktorus, kas ir samazinājuši vai palielinājuši izstādāmo stādu skaitu. 9. Nogabalā ir: Norādīt vai nogabalā ir pievešanas ceļi, vai mitrās ieplakas virs 10% no nogabala platības, vai paaugu grupas, kas aizņem vairāk kā 10% no nogabala platības, vai cits iemesls (minēt kāds), kas apstādāmo platību samazina vai palielina vairāk par 10%. |
| --- | --- | --- |